Homlokzati hőszigetelő rendszer

MIÉRT és HOGYAN?

# A növekvő energiaárak teszik fontossá a hőszigetelés fokozását. A hőszigetelés egy hosszú távú befektetés, ami hozza a kamatokat a csökkent fűtési költség formájában, amíg csak áll a ház. A jól megoldott hőszigeteléssel nemcsak energiát takarítunk meg, hanem komfortos, lakható lakást is kapunk.

# A homlokzati hőszigetelő rendszer lakóházak, középületek és ipari épületek külső falainak hőszigetelésére alkalmas. Új épületeknél és régi épülethomlokzatok felújítása során egyaránt felhasználható. Szinte valamennyi, az építési gyakorlatban előforduló falszerkezetre – beton, tégla, előre gyártott elemekből szerelt fal -, illetve régi és új vakolatra felhordható. Szilárd, az időjárás hatásainak tartósan ellenálló bevonatot kap az épület.

# A negyvennyolc állandó és száznyolcvannégy egyedi színben készülő dörzsölt vékonyvakolat, esztétikus felületképzést tesz lehetővé. Környezetvédelmi szempontból a hőszigeteléssel megtakarított energia csökkenti a világunkra nehezedő környezeti ártalmakat. Az energia jelentős része a falon keresztül távozik, ezért elengedhetetlen, hogy kellően hőszigetelt legyen. A falak hőszigetelő képességét legtöbbször úgynevezett homlokzati hőszigetelő rendszer segítségével javítják.

# A magas értékű szigetelés a fűtési költségek jelentős mértékű megtakarítását eredményezheti. Az épületek belső klímája kedvezően változik, és megszűnnek az olyan gyakori épületfizikai károsodásokhoz (pl. páralecsapódáshoz, penészedéshez) vezető okok

Meglévő épületek hőszigetelését indokolja, hogy a régi falazóanyagok hőszigetelő képessége ma már nem kielégítő. A kivitelezési hibák okozta hőhidak másképp nem javíthatók.

Új épületeknél a hőszigeteléssel olcsóbb falazóanyag és hőszigetelés alkalmazásával gazdaságosabb szerkezet épülhet. A vékonyabb falszerkezet révén azonos beépített terület mellett több lakótér nyerhető. A legjobb falazóanyagok hőszigetelő képességét is meg lehet haladni.

A homlokzati hőszigetelő rendszer rétegfelépítése

1. 	falazóanyag

2. 	nehezen éghető expandált homlokzati hőszigetelő lemez

3. 	ásványi alapú „száraz” ragasztóhabarcs

4.	négy milliméter rácsosztású, műanyaggal bevont, alkáliálló üvegszálháló

5. 	az alapfelület eltérő szívóképességét kiegyenlítő, a nemesvakolat tapadását javító alapozó anyag

6. 	műanyagkötésű egy - három milliméter szemcsenagyságú víztaszító, páraáteresztő felületképzés kialakítására használt nemesvakolat

7. 	lábazati alumínium sín

8. 	időjárásálló speciális tárcsás műanyag dübel, a hőszigetelő réteg kiegészítő rögzítésére.

9. 	lábazati szigetelő lemez

10. 	lábazati vakolat

Néhány jó tanács…

A ragasztóhabarcs keverése

Nagyobb edénybe kézi keverőszáras fúróval alaposan megkeverjük, majd pihenni hagyjuk. A plasztikus anyagot még egyszer átkutyuljuk és beállítjuk a megfelelő konzisztenciát. A ragasztóhabarcsot másfél órán belül fel kell használni!

A hőszigetelő lemezek felragasztása

A táblák felhelyezése előtt tartólécezést rögzítünk, amelyet a rendszer elkészülte után elbontunk. A léc felső éle fölött üveghálósávot ragasztunk. Lábazati alumínium szegély alkalmazása esetén a tartólécezés és a kiegészítő üveghálósáv elhelyezése elmarad. A szegélyt ötven - nyolcvan centiméterenként rögzíteni kell. A hőszigetelő lemezre a ragasztót az élek mentén folyamatosan, a felületén legalább hat helyen pontokban kell felhordani. Ha az egyenetlenség a másfél centimétert meghaladja, a munka megkezdése előtt a felületet habarccsal ki kell javítani. Régi épületek függőleges élei mentén a hőszigetelő lemezeket a ragasztó megkötését követően műanyag dübellel is rögzíteni kell! A kivitelezés során az ajtó és az ablakkávákat, ki és beugró falrészeket kell először befedni. A függőleges és vízszintes illesztéseknél nem szabad a ragasztóhabarcsnak megjelenni, mert hőhíd alakul ki. A saroknál fogazott kötésben kell elhelyezni a lemezeket. A merőleges lemezt teljesen átfedje, közöttük hézag ne maradjon. A ragasztóval nem lehet dolgozni

+ 5°C alatt!

A ragasztóhabarcs felhordása

– az üvegháló elhelyezése – simítás

Tíz milliméter fogazású fogassimítóval legalább két milliméter rétegvastagságban felhordjuk a felületre a ragasztóhabarcsot. Függőleges mozdulatokkal besimítjuk a hálót a fogassimító sima élével úgy, hogy a hálósávok tíz centiméteres átfedésbe kerüljenek. Az alsó élénél lógó kb. harminc centiméteres sávot visszahajtjuk és belesimítjuk a ragasztóba. Ajtók és ablakok sarkainál átlósan elhelyezett üvegháló sávokat kell alkalmazni. A ragasztórétegbe bedolgozott üveghálót egy-két milliméter vastag ragasztó-habarccsal frissen átsimítjuk. Ügyelni kell arra, hogy a háló alatt ne keletkezzenek üregek. Száradás után a felületet át kell csiszolni.

Alapozás

Az alapozót jól fel kell keverni és hígítás nélkül kell felhordani (ecseteléssel, szórással, hengerléssel).

A száradási idő minimum tizenkét óra. Foltosodást okozhat, ha a vakolat nem kellően száraz alapozó rétegre kerül. Nedves időben a száradási idő hosszabb.

A nemesvakolat felhordása

A dörzsölt vakolatot rozsdamentes acélsimítóval a szemcsenagyság vastagságában felhordjuk, és tíz – tizenöt percen belül műanyagsimítóval feldörzsöljük. Az első napon esőtől és naptól óvni kell a felületet. Magas nedvességtartalom gátolja a kötést.

Tárolás

A ragasztót fedett, száraz helyen, raklapon, az alapozót és a dörzsölt nemes vakolatot fagymentes, hűvös helyen hat hónapig tárolhatjuk.

Szakértőnk: Kovács Miklós

Szöveg: (ati)